## Slide 1: 数字逻辑 王春露
北京邮电大学计算机学院

## Slide 2
前 言
1. 本课程的性质
是一门技术基础课
2. 特点
非纯理论性课程
实践性很强
以工程实践的观点来处理电路中的一些问题
3. 研究内容
研讨数字电路（系统）的分析与设计方法，研究已有数字电路的工作原理与逻辑功能， 根据逻辑功能要求设计合理的电路
4. 教学目标
能够对一般性的、常用的数字电路进行分析，同时对较简单的单元电路进行设计。

## Slide 3
5. 学习方法
重点掌握基本概念、基本电路、基本方法，熟练掌握布尔代数工具，注重外部特性、注重应用。
前 言
6. 成绩评定
平时： 作业 10 % 测验 10 %
考试： 80 %
7. 参考书
王春露主编，《数字逻辑》 ，清华大学出版社
阎石主编， 《数字电子技术基础》 第四版，高教出版社
8. 教学内容
● 数学基础 ● 组合电路 ● 时序电路 ● 可编程逻辑

## Slide 4: 第0章 数字电路的基础知识
0.1 数字电路慨述
0.2 数制及其转换
0.3 几种常用编码

## Slide 5
0.1 数字电路慨述
1、数字量与模拟量
模拟量
数字量
取值是连续的，随时间变化而连续变化
取值是离散的，随时间变化不连续变化，而是跳跃变化
一、数字电路特点
t
V(t)
t
V(t)

## Slide 6
使用数字信号，并能对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路。
0
1
0
1
0
1
0
0V
1
0
0
1
5V
2、数字电路的定义
（1）数字信号：指用二进制表示的信号，即信息用0,1来表示
例：1001
（2）逻辑运算功能：对不同的输入条件，电路能做出相应的逻辑推理和判断，从而得到正确的结果。

## Slide 7
二、数字电路的发展
电子管
晶体管
集成电路
小规模SSI
中规模SSI
大规模LSI
超大规模VLSI
可编程逻辑器件（PLD）
微处理器（CPU）
数字信号处理器（DSP）
70年代末，微处理器的出现，使数字电路的性能产生了质的飞跃

## Slide 8: 1．数字计算机
数字计算机是一种能够自动、高速、精确地完成数值计算、数据加工和控制、管理等功能的数字系统。其结构框图如下图所示。
三. 数字计算机及其发展
存 储 器
控制器
输入设备
运算器
输出设备
输入
输出

## Slide 9: 数字计算机从1946年问世以来，其发展速度是惊人的。根据组成计算机的主要元器件的不同，至今已经历了四代。具体如下表所示。
计算机的发展趋势：速度↑、功能↑、可靠性↑、体积↓、价格↓、功耗↓。
2．计算机的发展
美 国
1971年
中、大规模集成电路
第四代
美 国
1964年
小规模集成电路
第三代
美 国
1958年
晶体管
第二代
美 国
1946年
电子管
第一代
国 家
生产时间
主要元器件
划 代
数字计算机的划代

## Slide 10
在80586CPU中，密集程度如何呢？大约用500个晶体管串接起来才能绕人的头发丝一周！
伴随着微电子技术的飞速发展，进一步加速了计算机的发展与普及，目前广泛使用的微型计算机就是建立在超大规模集成电路基础之上的。以个人计算机为例，PC机CPU芯片80Χ86的集成规模如下表所示。
┇
┇
320 万个晶体管
8 0 5 8 6
120 万个晶体管
8 0 4 8 6
32 万个晶体管
8 0 3 8 6
13.5 万个晶体管
8 0 2 8 6
2.9 万个晶体管
8 0 8 6
集 成 度
芯 片 型 号
80Χ86的集成规模

## Slide 11
全球最大计算机芯片生产商英特尔公司，已制造出一种比市面上现有最高速处理器快十倍的处理器，这种处理器芯片上的晶体管，厚度只有零点零三微米，相当于只有三个原子的大小。
市面现有芯片所使用的最小晶体管，尺寸为零点一八微米，英特尔新芯片的晶体管则小很多。这些晶体管一个接着一个排列，要超过十万个才能达到一张普通纸张的厚度。
英特尔公司人员表示，使用这种芯片制造的计算机，能透过语音和使用者进行互动，许多科幻小说中所描述计算机各种神奇的功能将获得实现。

## Slide 12
12
一 进位计数制
数制是人们对数量计数的一种统计规律。日常生活中广泛使用的是十进制，而数字系统中使用的是二进制。
0.2 数制及其转换
666
6×102
6×101
6×100
如
(666)10=6×102+6×101+6×100
同一个字符6从左到右所代表的值依次为600、60、6。
即
十进制中采用了0、1、…、9共十个基本数字符号，进位规律是“逢十进一”。当用若干个数字符号并在一起表示一个数时，处在不同位置的数字符号，其值的含意不同。
1、十进制

## Slide 13
13
广义地说，一种进位计数制包含着基数和位权两个基本的因素：
基数: 指计数制中所用到的数字符号的个数。在基数为R计数制中，包含0、1、…、R-1共R个数字符号，进位规律是“逢R进一”。称为R进位计数制，简称R进制。
位权: 是指在一种进位计数制表示的数中，用来表明不同数位上数值大小的一个固定常数。不同数位有不同的位权，某一个数位的数值等于这一位的数字符号乘上与该位对应的位权。R进制数的位权是R的整数次幂。
例如，十进制数的位权是10的整数次幂，其个位的位权是100，十位的位权是101……。
2、R进制

## Slide 14
14
一个R进制数N可以有两种表示方法：
(1) 并列表示法(又称位置计数法)
(N)R = ( Kn-1Kn-2…K1K0 . K-1K-2…K-m )R
(2) 多项式表示法(又称按权展开法)
(N)R = Kn-1×Rn-1 + Kn-2×Rn-2 +…+K1×R1 + K0×R0
+ K-1×R-1 + K-2×R-2+ … + K-m×R-m
其中：R—— 基数；n—— 整数部分的位数；
m—— 小数部分的位数； Ki—— R进制中的一个数字符号，其取值范围为
0≤ Ki ≤ R-1 (-m≤i≤n-1)。

## Slide 15
15
(3) 位权是R的整数次幂，第i位的权为Ri (-m≤i≤n-1)。
R进制的特点可归纳如下：
(1) 有0、1、…、R-1共R个数字符号;
(2) “逢R进一”，“10”表示R;

## Slide 16
16
基数R=2的进位计数制称为二进制。二进制数中只有0和1两个基本数字符号，进位规律是“逢二进一”。二进制数的位权是2的整数次幂。
3、二进制
任意一个二进制数N可以表示成
其中：n— 整数位数；m— 小数位数；
Ki — 为0或者1，-m≤i≤n-1。
(N)2 = (Kn-1Kn-2…K1K0.K-1K-2…K-m)2
= Kn-1×2n-1+Kn-2×2n-2+…+K1×21+K0×20
+K-1×2-1+K-2×2-2+…+K-m×2-m

## Slide 17
17
例如，一个二进制数1011.01可以表示成:
(1011.01)2 = 1×23+0×22+1×21+1×20+0×2-1+1×2-2
二进制数的运算规则如下：
加法规则 0+0=0 0+1=1
1+0=1 1+1=0 (进位为1)
减法规则 0-0=0 1-0=1
1-1=0 0-1=1 (借位为1)
乘法规则 0×0=0 0×1=0
1×0=0 1×1=1
除法规则 0÷1=0 1÷1=1

## Slide 18
18
例如：二进制数A=11001，B=101，则A+B、A-B、A×B、A÷B的运算为
1 1 0 0 1
+ 1 0 1
1 1 1 1 0
1 1 0 0 1
- 1 0 1
1 0 1 0 0
1 1 0 0 1
× 1 0 1
1 1 0 0 1
0 0 0 0 0
+ 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1
1 0 1
1 0 1
-1 0 1
1 0 1
-1 0 1
0

## Slide 19
19
因为二进制中只有0和1两个数字符号，可以用电子器件的两种不同状态来表示一位二进制数。例如，可以用晶体管的截止和导通表示1和0，或者用电平的高和低表示1和0等。所以，在数字系统中普遍采用二进制。
二进制的优点: 运算简单、物理实现容易、存储和传送方便、可靠。
二进制的缺点：数的位数太长且字符单调，使得书写、记忆和阅读不方便。
因此，人们在进行指令书写、程序输入和输出等工作时，通常采用八进制数和十六进制数作为二进制数的缩写。

## Slide 20
20
4、八进制
基数R=8的进位计数制称为八进制。八进制数中有0、1、…、7共8个基本数字符号，进位规律是“逢八进一”。八进制数的位权是8的整数次幂。
任意一个八进制数N可以表示成
(N)8 =(Kn-1Kn-2…K1K0 .K-1K-2…K-m)8
= Kn-1×8n-1+Kn-2×8n-2+…+K1×81+K0×80
+K-1×8-1+K-2×8-2+…+K-m×8-m
其中：n—整数位数；m—小数位数；
Ki— 0～7中的任何一个字符，-m ≤i≤ n-1。

## Slide 21
21
5、十六进制
基数R=16的进位计数制称为十六进制。十六进制数中有0、1、…、9、A、B、C、D、E、F共16个数字符号，其中，A～F分别表示十进制数的10～15。进位规律为“逢十六进一”。十六进制数的位权是16的整数次幂。
任意一个十六进制数N可以表示成
(N)16 = (Kn-1Kn-2…K1K0 .K-1K-2…K-m)16
= Kn-1×16n-1+Kn-2×16n-2+…+K1×161+K0×160
+K-1×16-1+K-2×16-2+…+K-m×16-m
其中：n—整数位数；m—小数位数；
Ki—表示0～9、A～F中的任何一个字符，
-m ≤i≤ n-1。

## Slide 22
22
十进制数0～15及其对应的二进制数、八进制数、十六进制数如下表所示。
十进制 二进制 八进制 十六进制
十进制 二进制 八进制 十六进制
十进制数与二、八、十六进制数对照表
0 0000 00 0
1 0001 01 1
2 0010 02 2
3 0011 03 3
4 0100 04 4
5 0101 05 5
6 0110 06 6
7 0111 07 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F

## Slide 23
23
二 进位制数的相互转换
方法：多项式替代法
（一）、二进制数与十进制数之间的转换
1．二进制数转换为十进制数
将二进制数表示成按权展开式，并按十进制运算法则进行计算，所得结果即为该数对应的十进制数。 例如：（10110.101）2 =（？）10
(10110.101)2= 1×24+1×22+1×21+1×2-1+1×2-3
= 16+4+2+0.5+0.125
= (22.625)10
数制转换是指将一个数从一种进位制转换成另一种进位制。从实际应用出发，要求掌握二进制数与十进制数、八进制数和十六进制数之间的相互转换。

## Slide 24
24
方法：基数乘除法
十进制数转换成二进制数时，应对整数和小数分别进行处理。
整数转换——采用“除2取余”的方法；
小数转换——采用“乘2取整”的方法。
(1) 整数转换
“除2取余”法：将十进制整数N除以2，取余数计为K0；再将所得商除以2，取余数记为K1；……。依此类推，直至商为0，取余数计为Kn-1为止。即可得到与N对应的n位二进制整数Kn-1…K1K0。
2．十进制数转换为二进制数

## Slide 25
25
例如：（35）10 =（？）2
2 3 5 余数
2 1 7 ……… 1 （K0） 低位
2 8 ……… 1 （K1）
2 4 ……… 0 （K2）
2 2 ……… 0 （K3）
2 1 ……… 0 （K4）
0 ……… 1 （K5） 高位
即 (35)10=(100011)2

## Slide 26
26
例如：（0.6875）10 =（？）2
(2) 小数转换
“乘2取整”法：将十进制小数 N 乘以2，取积的整数记为K–1；再将积的小数乘以2，取整数记为K–2；……。依此类推，直至其小数为0或达到规定精度要求，取整数记作K–m为止。即可得到与 N 对应的m位二进制小数0.K-1K-2…K-m 。
高位 1(K-1)…… 1.3 7 5 0
0(K-2)…… 0.7 5 0 0
1(K-3)…… 1.5 0 0 0
0.6 8 7 5
整数部分 × 2
× 2
低位 1(K-4)…… 1.0 0 0 0
× 2
× 2
即:
(0.6875)10=(0.1011)2

## Slide 27
27
注意：当十进制小数不能用有限位二进制小数精确表示时，可根据精度要求，求出相应的二进制位数近似地表示。一般当要求二进制数取m位小数时，可求出m+1位，然后对最低位作0舍1入处理。
即 (0.323)10=(0.0101)2
例如：（0.323）10 =（？）2 (保留4位小数)。
1.2 9 2
0.6 4 6
0.3 2 3
× 2
× 2
0.5 8 4
1.1 6 8
× 2
× 2
0.3 3 6
× 2
高位
低位

## Slide 28
28
2 1 2 …… 1
2 2 5
2 6 …… 0
2 3 …… 0
2 1 …… 1
0 1
1.2 5 0
0.6 2 5
× 2
0.5 0 0
× 2
1.0 0 0
× 2
即 (25.625)10=(11001.101)2
若一个十进制数既包含整数部分，又包含小数部分，则需将整数部分和小数部分分别转换，然后用小数点将两部分结果连到一起。
例如，（25.625）10 =（？）2

## Slide 29
29
（二）、二进制数与八进制数、十六进制数之间的转换
由于八进制的基本数字符号0～7正好和3位二进制数的取值000～111对应。所以，二进制数与八进制数之间的转换可以按位进行。
1．二进制数与八进制数之间的转换
二进制数转换成八进制数：以小数点为界，分别往高、往低每3位为一组，最后不足3位时用0补充，然后写出每组对应的八进制字符，即为相应八进制数。
例如：（11100101.01）2 = （？）8
011 100 101 . 010
3 4 5 . 2
即 (11100101.01)2=(345.2)8

## Slide 30
30
5 6 . 7
101 110 .111
即： (56.7)8 = (101110.111)2
例如：（56.7）8 = （？）2
八进制数转换成二进制数时，只需将每位八进制数用3位二进制数表示,小数点位置保持不变。

## Slide 31
31
二进制数与十六进制数之间的转换同样可以按位进行，只不过是4位二进制数对应1位十六进制数，即4位二进制数的取值0000～1111分别对应十六进制字符0～F。
2．二进制数与十六进制数之间的转换
二进制数转换成十六进制数：以小数点为界，分别往高、往低每4位为一组，最后不足4位时用0补充，然后写出每组对应的十六进制字符即可。
例如：（101110.011）2 = （？）16
即:
(101110.011)2 = (2E.6)１６
0010 1110 . 0110
2 E . 6

## Slide 32
32
十六进制数转换成二进制数时，只需将每位十六进制数用4位二进制数表示，小数点位置保持不变。
例如：（5A.B）16 = （？）2
即： (5A.B)１６=(1011010.1011)2
5 A . B
0101 1010 .1011

## Slide 33
33
0.3 几种常用的编码
一 十进制数的二进制编码（BCD码）
用4位二进制代码对十进制数字符号进行编码，简称为二–十进制代码，或称BCD(Binary Coded Decimal)码。
根据代码中每一位是否有固定的权，通常将BCD码分为有权码和无权码两种类型。
BCD码既有二进制的形式，又有十进制的特点。常用的BCD码有8421码、2421码和余3码。

## Slide 34
1、8421码
（1）它是一种有权代码，权值分别为8、4、2、1
（2）编码简单直观：例：9 1 3. 5 4
1001 0001 0011，0101 0100
用BCD码，可以将十进制数的每一位转换成相等的二进制数，而不是将整个十进制数转换成二进制数。
例：202=11001010 而202的BCD码是001000000010

## Slide 35
2、2421码
（1）它是一种有权代码，权值分别为2、4、2、1
（2）编码方案不是唯一的。

## Slide 36
3、余3码
（1）每一个余3码所表示的二进制数要比它所对应的十进制数多3，即余3码是由8421码加3产生的。
（2）余3码是一种无权代码。

## Slide 37
1、格雷(Gray)码
（1）任意相邻的两个字码之间，仅有一位二进制数码不同，其余各位数码均相同。因此，可以减少代码变换过程中产生的错误。
（2）它是一种无权代码。
（3）格雷码有多种形式。
二、可靠性编码

## Slide 38
38
三 字符编码
数字系统中处理的数据除了数字之外，还有字母、运算符号、标点符号以及其他特殊符号,人们将这些符号统称为字符。所有字符在数字系统中必须用二进制编码表示，通常将其称为字符编码。
最常用的字符编码是美国信息交换标准码，简称ASCII码(American Standard Code for Information Interchange)。
ASCII码用7位二进制码表示128种字符，由于数字系统中实际是用一个字节表示一个字符，所以使用ASCII码时，通常在最左边增加一位奇偶检验位。
编码规则如后面表中所示。

## Slide 39
39
000 001 010 011 100 101 110 111
NUL DEL SP 0 @ P 、 p
SOH DC1 ! 1 A Q a q
STX DC2 " 2 B R b r
ETX DC3 # 3 C S c s
EOT DC4 $ 4 D T d t
ENQ NAK % 5 E U e u
ACK SYN & 6 F V f v
BEL ETB , 7 G W g w
BS CAN ( 8 H X h x
HT EM ) 9 I Y i y
LF SUB * ： J Z j z
VT ESC + ； K ［ k {
FF FS ， < L ＼ l |
CR GS - = M ］ m }
SO RS . > N ∧ n ～
SI US / ? O － o DEL
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
高3位代码(a7a6a5)
低4位代码 (a4a3a2a1)
7 位ASCII码编码表(一)

## Slide 40
40
注：
NUL 空白 SOH 序始 STX 文始 ETX 文终
EOT 送毕 ENQ 询问 ACK 承认 BEL 告警
BS 退格 HT 横表 LF 换行 VT 纵表
FF 换页 CR 回车 SO 移出 SI 移入
DEL 转义 DC1 机控1 DC2 机控2 DC3 机控3
DC4 机控4 NAK 否认 SYN 同步 ETB 组终
CAN 作废 EM 载终 SUB 取代 ESC 扩展
FS 卷隙 GS 群隙 RS 录隙 US 元隙
SP 间隔 DEL 抹掉

## Slide 41
第0章结束
谢谢